Утверждаю:

Директор КЦА при МЭ КР

__________________Чапаев Ж.Ж.

М.П.  «____»_______________201___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля ОсОО  «Ак-Суу Техосмотр»

Основная точка (с. Беловодское, ул. Колхозная, №168)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1. | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2, М3; - N: N1, N2, N3; - O: O1: O2, O3, O4. С нагрузкой на ось до 10 000 кг (до 10 тонн) Кроме троллейбусов Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств Характеристики и конструктивные свойства автотранспортных средств -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); -относительная разность тормозных сил колес оси; - Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам. Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам. Запасная ТС: - Удельная тормозная сила, - авто отключение стенда Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассчитывается отдельно. | Технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011 ГОСТ 25478-91 АТС Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Визуально Инструментально: Испытания/измерения Тормозной стенд | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709- 2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 |  |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Рулевое управление: - внешний осмотр; - суммарный люфт Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | Визуально Инструментально: Испытания/измерения Измеритель суммарного люфта | ГОСТ Р 51709-2004 | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -высота расположения световых приборов; -количество, расположение, углы видимости; -сила света Изменение цвета огней, установка дополнительных и демонтаж внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Визуально Инструментально: Испытания/измерения Измеритель параметра света фар ИПФ-01 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | - Средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания - Требования к наличию зеркал заднего вида | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | - |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | Визуально Испытания/измерения Штангенцир-куль, Манометр, комплект ключей. | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к цепным устройствам Деформация сцепной петли или дышла прицепа | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка Штангенциркуль | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности - Демонтаж ремней безопасности, - Установка подушек безопасности. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается необходим |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | -Требования к задним и боковым защитным устройствам Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 9 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О Кроме троллейбусов | Двигатель и его системы: Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | Визуально Испытания/измерения Газоанализаторы Автотест -01.03 Визуально Испытания/измерения Измеритель дымности отработавших газов | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 |  |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О Кроме троллейбусов | Требования к прочим элементам конструкции АТС Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 |  |
| 11 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Требования к комплектности транспортных средств Наличие аварийного знака. Наличие огнетушителя. Наличие аптечки. Наличие домкрата, запасного колеса, ключа. | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | Визуально Линейка | ТРТС 018/2011 ЕЭКООН № 27 |  |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответ-ствовать указанному в регистра-ционных документах на это ТС. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; Работоспособность аварийного выхода Установка дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Линейка Визуально Испытания/измерения Визуально | ТР ТС 018/2011 | не допускается |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб 1. Оборудование транспортных средств оперативных служб специальными световыми и (или) звуковыми сигнальными приборами, нанесение окраски по специальным цветографическим схемам 2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи и рисунки рекламного содержания 3. Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 приложение № 6 к техническому регламенту | без соответствующего разрешения не допускается. не допускаются. Работоспо-ны. |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Ослабление крепления специаль-ного оборудования, затяжки бол-товых соединений, трещины, пов-реждения деталей крепления, лон-жеронов, платформы или цистерны, разрывы и трещины сварных швов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами желтого или оранжевого цвета. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их видимость на угол 360° |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - Повреждения или неработоспособ-ность лебедок, зажимов и других механизмов крепления груза. - Провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются <100 мм Не допускается |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к автоэвакуаторам Опорные устройства и фиксаторы крепления опор в транспортном положении должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Приспособления (фиксаторы) для удержания в транспортном положении колес тары-оборудо-вания на полу платформы внутри кузова специализированного ТС должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств Установка на ТС для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков. Наличие предупреждающих знаков Противооткатные упоры | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | запрещается запрещается |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 | Не допускается |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | Запрещается |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов Надпись «Огнеопасно» на заднем днище сосуда и надпись черного цвета «Пропан  огнеопасно» над отличительными полосами | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТРТС 018/2011 | должны быть читаемы |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам Демонтаж или повреждения съем-ных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2, М3; - N: N1, N2, N3; - O: O1: O2, O3, O4. С нагрузкой на ось до 10 000 кг (до 10 тонн) Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Демонтаж, разрушение или нерабо-тоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Удаленных точек  органа контроля  ОсОО  «Ак-Суу Техосмотр»

Удаленная  точка  (адрес: г. Бишкек, МТУ №15, ул. Дэн Сяопина/ул. Владимирская)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение доку-мента на методы и процедуру кон-троля, испытаний и отбора образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1. | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2, М3; - N: N1, N2, N3; - O: O1: O2, O3, O4. С нагрузкой на ось до 10 000 кг (до 10 тонн) Кроме троллейбусов | Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств Характеристики и конструктивные свойства автотранспортных средств -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); -относительная разность тормозных сил колес оси; - Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам. Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Запасная ТС: - Удельная тормозная сила, - авто отключение стенда Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассчитывается отдельно. | Технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011 ГОСТ 25478-91 АТС Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Визуально Испытания/измерения Тормозной стенд | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709- 2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 |  |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | Визуально Испытания/измерения Измеритель суммарного люфта | ГОСТ Р 51709-2004 | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -высота расположения световых приборов; -количество, расположение, углы видимости; -сила света Изменение цвета огней, установка дополнительных и демонтаж внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Визуально Испытания/измерения Измеритель параметра света фар ИПФ-01 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | - Средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания - Требования к наличию зеркал заднего вида | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | - |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | Визуально Испытания/измерения Штангенцир-куль, Манометр, комплект ключей. | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к цепным устройствам Деформация сцепной петли или дышла прицепа | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка Штангенциркуль | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности - Демонтаж ремней безопасности, - Установка подушек безопасности. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается необходим |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к задним и боковым защитным устройствам Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; Кроме троллейбусов | Двигатель и его системы: Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | Визуально Испытания/измерения Газоанализаторы Автотест -01.03 Визуально Испытания/измерения Измеритель дымности отработавших газов | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 |  |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О Кроме троллейбусов | Требования к прочим элементам конструкции АТС Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 |  |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О Кроме троллейбусов | Требования к комплектности транспортных средств Наличие аварийного знака. Наличие огнетушителя. Наличие аптечки. Наличие домкрата, запасного колеса, ключа. | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | Визуально Линейка | ТРТС 018/2011 ЕЭКООН № 27 |  |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответ-ствовать указанному в регистра-ционных документах на это ТС. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; Работоспособность аварийного выхода Установка дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Линейка Визуально Испытания/измерения Визуально | ТР ТС 018/2011 | не допускается |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб 1. Оборудование транспортных средств оперативных служб специальными световыми и (или) звуковыми сигнальными приборами, нанесение окраски по специальным цветографическим схемам 2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи и рисунки рекламного содержания 3. Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 приложение № 6 к техническому регламенту | не допускается. не допускаются. Работосп-ны. |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Ослабление крепления специаль-ного оборудования, затяжки бол-товых соединений, трещины, пов-реждения деталей крепления, лон-жеронов, платформы или цистерны, разрывы и трещины сварных швов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами желтого или оранжевого цвета. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | маячки должны обеспечивать их видимость на угол 360° |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - Повреждения или неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов крепления груза. - Провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются <100 мм Не допускается |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к автоэвакуаторам Опорные устройства и фиксаторы крепления опор в транспортном положении должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Приспособления (фиксаторы) для удержания в транспортном положении колес тары-оборудо-вания на полу платформы внутри кузова специализированного ТС должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств Установка на ТС для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков. Наличие предупреждающих знаков Противооткатные упоры | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | запрещается запрещается |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 | Не допускается |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | Запрещается |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и зап-равки сниженных углеводород-ных газов Надпись «Огнеопасно» на заднем днище сосуда и надпись черного цвета «Пропан  огнеопасно» над отличительными полосами | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТРТС 018/2011 | должны быть читаемы |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам Демонтаж или повреждения съем-ных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О Кроме троллейбусов | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Демонтаж, разрушение или нерабо-тоспособное состояние элементов защиты от загряз-нения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля ОсОО  «Ак-Суу Техосмотр»

удаленная точка (адрес:  жилмассив «Кок Жар» - левый берег ВБЧК,  ул. Медерова)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1. | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2; - N: N1, N2; - O: O1: O2, С нагрузкой на ось до 3 500 кг (до 3,5 тонн) Кроме троллейбусов | Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств Характеристики и конструктивные свойства автотранспортных средств -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); -относительная разность тормозных сил колес оси; - Блокирование колес транспор-тного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Запасная ТС: - Удельная тормозная сила, - авто отключение стенда Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассчитывается отдельно. | Технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011 ГОСТ 25478-91 АТС Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Визуально Испытания/измерения Тормозной стенд | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709- 2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 |  |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | Визуально Испытания/измерения Измеритель суммарного люфта | ГОСТ Р 51709-2004 | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -высота расположения световых приборов; -количество, расположение, углы видимости; -сила света Изменение цвета огней, установка дополнительных и демонтаж внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Визуально Испытания/измерения Измеритель параметра света фар ИПФ-01 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | - Средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания - Требования к наличию зеркал заднего вида | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | - |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | Визуально Испытания/измерения Штангенцир-куль, Манометр, комплект ключей. | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к цепным устройствам Деформация сцепной петли или дышла прицепа | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка Штангенциркуль | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности - Демонтаж ремней безопасности, - Установка подушек безопасности. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается необходим |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к задним и боковым защитным устройствам Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Двигатель и его системы: Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | Визуально Испытания/измерения Газоанализа-торы Автотест -01.03 Визуально Испытания/измерения Измеритель дымности отработавших газов | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 |  |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к прочим элементам конструкции АТС Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 |  |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к комплектности транспортных средств Наличие аварийного знака. Наличие огнетушителя. Наличие аптечки. Наличие домкрата, запасного колеса, ключа. | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | Визуально Линейка | ТРТС 018/2011 ЕЭКООН № 27 |  |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответ-ствовать указанному в регистра-ционных документах на это ТС. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; Работоспособность аварийного выхода Установка дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Линейка Визуально Испытания/измерения Визуально | ТР ТС 018/2011 | не допускается |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб 1. Оборудование транспортных средств оперативных служб специальными световыми и (или) звуковыми сигнальными приборами, нанесение окраски по специальным цветографическим схемам 2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи и рисунки рекламного содержания 3. Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 приложение № 6 к техническому регламенту | не допускается. не допускаются. Работосп-ны. |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Ослабление крепления специаль-ного оборудования, затяжки бол-товых соединений, трещины, пов-реждения деталей крепления, лон-жеронов, платформы или цистерны, разрывы и трещины сварных швов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, должны быть обору-дованы специальными световыми сигналами желтого или оранже-вого цвета. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | маячки должны обеспечивать их видимость на угол 360° |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - Повреждения или неработоспособ-ность лебедок, зажимов и других механизмов крепления груза. - Провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются <100 мм Не допускается |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к автоэвакуаторам Опорные устройства и фиксаторы крепления опор в транспортном положении должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Приспособления (фиксаторы) для удержания в транспортном положении колес тары-оборудо-вания на полу платформы внутри кузова специализированного ТС должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств Установка на ТС для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков. Наличие предупреждающих знаков Противооткатные упоры | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | запрещается запрещается |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 | Не допускается |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключе-ния заземляющего провода, тросов и других элементов защиты авто-цистерны от статического электри-чества, предусмотренных изго-товителем транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | Запрещается |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и зап-равки сниженных углеводородных газов Надпись «Огнеопасно» на заднем днище сосуда и надпись черного цвета «Пропан  огнеопасно» над отличительными полосами | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТРТС 018/2011 | должны быть читаемы |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам Демонтаж или повреждения съем-ных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креп-лений в отсеке для пассажиров; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Демонтаж, разрушение или нерабо-тоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиля-ционных патрубков, оборудования цистерны | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля ОсОО  «Ак-Суу Техосмотр»

удаленная точка (адрес:  Жилмассив  Ак-Орго,  ул. Кырк Чоро, 51)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1. | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2; - N: N1, N2; - O: O1: O2, O3. С нагрузкой на ось до 3 500 кг (до 3,5 тонн) Кроме троллейбусов | Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств Характеристики и конструктивные свойства автотранспортных средств -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); -относительная разность тормозных сил колес оси; - Блокирование колес транспорт-ного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Запасная ТС: - Удельная тормозная сила, - авто отключение стенда Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассчитывается отдельно. | Технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011 ГОСТ 25478-91 АТС Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Визуально Инструментально Испытания/измерения Тормозной стенд | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709- 2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 |  |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | Визуально Испытания/измерения Измеритель суммарного люфта | ГОСТ Р 51709-2004 | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -высота расположения световых приборов; -количество, расположение, углы видимости; -сила света Изменение цвета огней, установка дополнительных и демонтаж внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Визуально Испытания/измерения Измеритель параметра света фар ИПФ-01 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | - Средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания - Требования к наличию зеркал заднего вида | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | - |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | Визуально Испытания/измерения Штангенцир-куль, Манометр, комплект ключей. | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к цепным устройствам Деформация сцепной петли или дышла прицепа | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка Штангенциркуль | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности - Демонтаж ремней безопасности, - Установка подушек безопасности. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается необходим |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к задним и боковым защитным устройствам Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Двигатель и его системы: Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | Визуально Испытания/измерения Газоанализаторы Автотест -01.03 Визуально Испытания/измерения Измеритель дымности отработавших газов | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 |  |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к прочим элементам конструкции АТС Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 |  |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к комплектности транспортных средств Наличие аварийного знака. Наличие огнетушителя. Наличие аптечки. Наличие домкрата, запасного колеса, ключа. | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | Визуально Линейка | ТРТС 018/2011 ЕЭКООН № 27 |  |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответ-ствовать указанному в регистра-ционных документах на это ТС. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; Работоспособность аварийного выхода Установка дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Линейка Визуально Испытания/измерения Визуально | ТР ТС 018/2011 | не допускается |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб 1. Оборудование транспортных средств оперативных служб специальными световыми и (или) звуковыми сигнальными приборами, нанесение окраски по специальным цветографическим схемам 2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи и рисунки рекламного содержания 3. Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 приложение № 6 к техническому регламенту | без соответствующего разрешения не допускается. не допускаются. Работосп-ны. |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Ослабление крепления специаль-ного оборудования, затяжки бол-товых соединений, трещины, пов-реждения деталей крепления, лон-жеронов, платформы или цистерны, разрывы и трещины сварных швов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами желтого или оранжевого цвета. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | маячки должны обеспечивать их видимость на угол 360° |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использо-ванием прицепа-роспуска - Повреждения или неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов крепления груза. - Провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются <100 мм Не допускается |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к автоэвакуаторам Опорные устройства и фиксаторы крепления опор в транспортном положении должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Приспособления (фиксаторы) для удержания в транспортном положении колес тары-оборудо-вания на полу платформы внутри кузова специализированного ТС должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств Установка на ТС для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков. Наличие предупреждающих знаков Противооткатные упоры | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | запрещается запрещается |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 | Не допускается |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | Запрещается |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов Надпись «Огнеопасно» на заднем днище сосуда и надпись черного цвета «Пропан  огнеопасно» над отличительными полосами | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТРТС 018/2011 | должны быть читаемы |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам Демонтаж или повреждения съем-ных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Демонтаж, разрушение или нерабо-тоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля ОсОО  «Ак-Суу Техосмотр»

(Контейнерно-передвижной пункт)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1. | Категории наземных колесных транспортных средств: - M: M1, М2, М3; - N: N1, N2, N3; - O: O1: O2, O3, O4. С нагрузкой на ось до 10 000 кг (до 10 тонн) | Техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств Характеристики и конструктивные свойства автотранспортных средств -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); -относительная разность тормозных сил колес оси; - Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам. Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - автоматическое отключение стенда вследствие проскальзы-вания колес по роликам. Запасная ТС: - Удельная тормозная сила, - авто отключение стенда Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассчитывается отдельно. | Технический регламент Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2011 ГОСТ 25478-91 АТС Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Визуально Испытания/измерения Тормозной стенд | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709- 2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 |  |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | Визуально Испытания/измерения Измеритель суммарного люфта | ГОСТ Р 51709-2004 | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -высота расположения световых приборов; -количество, расположение, углы видимости; -сила света Изменение цвета огней, установка дополнительных и демонтаж внешних световых приборов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Визуально Испытания/измерения Измеритель параметра света фар ИПФ-01 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | - Средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания - Требования к наличию зеркал заднего вида | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 | - |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | Визуально Испытания/измерения Штангенцир-куль, Манометр, комплект ключей. | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к цепным устройствам Деформация сцепной петли или дышла прицепа | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка Штангенциркуль | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности - Демонтаж ремней безопасности, - Установка подушек безопасности. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается необходим |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к задним и боковым защитным устройствам Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Запрещается |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; | Двигатель и его системы: Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | Визуально Испытания/измерения Газоанализаторы Автотест -01.03 Визуально Испытания/измерения Измеритель дымности отработавших газов | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 |  |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к прочим элементам конструкции АТС Транспортное средство должно быть укомплектовано звуковым сигнальным прибором в работоспособном состоянии. | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | Визуально | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 |  |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: M; N; О | Требования к комплектности транспортных средств Наличие аварийного знака. Наличие огнетушителя. Наличие аптечки. Наличие домкрата, запасного колеса, ключа. | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | Визуально Линейка | ТРТС 018/2011 ЕЭКООН № 27 |  |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. Идентификационный номер, нанесенный на ТС, должен соответствовать указанному в регистрационных документах на это ТС. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; Работоспособность аварийного выхода Установка дополнительных мест для сидения пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Линейка Визуально Испытания/измерения Визуально | ТР ТС 018/2011 | не допускается |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб 1. Оборудование транспортных средств оперативных служб специальными световыми и (или) звуковыми сигнальными приборами, нанесение окраски по специальным цветографическим схемам 2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи и рисунки рекламного содержания 3. Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 приложение № 6 к техническому регламенту | не допускается. не допускаются. должны быть работоспособны. |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам Ослабление крепления специаль-ного оборудования, затяжки бол-товых соединений, трещины, пов-реждения деталей крепления, лон-жеронов, платформы или цистерны, разрывы и трещины сварных швов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Машины, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами желтого или оранжевого цвета. | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | маячкидолжны обеспечивать их видимость на угол 360° |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска - Повреждения или неработоспособ-ность лебедок, зажимов и других механизмов крепления груза. - Провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | не допускаются <100 мм Не допускается |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к автоэвакуаторам Опорные устройства и фиксаторы крепления опор в транспортном положении должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Приспособления (фиксаторы) для удержания в транспортном положении колес тары-оборудо-вания на полу платформы внутри кузова специализированного ТС должны быть работоспособны. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств Установка на ТС для перевозки опасных грузов дополнительных топливных баков. Наличие предупреждающих знаков Противооткатные упоры | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | запрещается запрещается |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 | Не допускается |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов Демонтаж или неработоспособное состояние зажимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны от статического электричества, предусмотренных изготовителем транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТР ТС 018/2011 | Запрещается |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов Надпись «Огнеопасно» на заднем днище сосуда и надпись черного цвета «Пропан  огнеопасно» над отличительными полосами | ТР ТС 018/2011 | Визуально Испытания/измерения Линейка | ТРТС 018/2011 | должны быть читаемы |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам Демонтаж или повреждения съем-ных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров; | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов Демонтаж, разрушение или нерабо-тоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 | Не допускаются |