УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                Приложение к аттестату аккредитации

Директор КЦА   при    МЭ   КР                                                                                                                                                                             № КG417/КЦА. ОК.____ ___________________Ж. Ж. Чапаев.                                                                                                                                                                        «_____»_______________2020г.

«_____»______________________2020г

М.П.

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля | Диапазон измерений, ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газопроводы надземные: высокого давления - св.0,3 до 0.6Мпа (св.3 до 6кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) среднего давления - св.0,005 до 0,3 Мпа (св.0,05 до 3кгс/см2 низкого давления - до 0,005МПа (0,05кгс/см2) | С2; С17; Т8. Трубы (57-720) мм, толщина стенки (4-14) мм | СТО Газпром 2-2.4-083-200 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-200 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _____

«____»_________2020г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газопроводы подземные: высокого давления – св.0,3 до 0.6МПа (св.3 до 6 кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) св.0.6 до 1.6МПа (св. 6 до 16кгс/см2)- для сжиженных газов; среднего давления - св.0,005 до 0,3 МПа(св.0,05 до 3кгс/см2 ); низкого давления - до 0,005МПа (до 0,05кгс/см2) | С2, С17, Т8. Трубы (57-720) мм, толщина стенки (4-14) мм | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01.13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. РД 153-34.1-17.461-00 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МК-01.12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, РД-13-05-2006 |  |
| 3 | Сварные соединения: Магистральные газопроводы свыше 1,2 МПа (12кгс/см2) до 10 МПа (100кгс/см2) | С2, С17 Трубы (57-720) мм, толщина стенки (4-14) мм | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01.13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. РД 153-34.1-17.461-00 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МК-0112 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015, РД-13-05-2006 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _____

«____»_________2020г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Оборудование ГРП (газорегуляторные пункты) | С2, С17. Т8. Трубы (20-325)мм, толщина стен (2- 7)мм | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01.13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МК-01.12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 5 | Газораспределительные устройства (ГРУ) | С2, С17. Т8. трубы (20-100) мм, толщина стен (2-5)мм | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01.13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МК-01.12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК. _____

«____»_________2020г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изоляционные покрытия труб | Толщина, адгезия изоляционного покрытия труб | СНиП III-42-80 ГОСТ Р 51164-98 | Сплошность изоляционного покрытия | Тех карта ОТК ИП-01.11 | (5-40) кВ |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 25812-83 |  |
| 7 | Сварные соединения: сосудов, работающих под давлением до 20кгс/см2 (СУГ) в системе газоснабжения | С2, С17. Толщина стенок (10-25)мм | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД 153-34.1-17.461-00 | РТ (капиллярная цветная дефектоскопия- ПВК) | Тех карта ОТК ПВК-01.13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80. |  |
|  |  |  | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 РД-13-05-2006 | МТ (магнитопорошковая дефектоскопия-МПК) | Тех карта ОТК МК-01.12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |