ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

ОРГАНА КОНТРОЛЯ,  по типу «А»

по проведению технической экспертизы единичных транспортных средств,  с нагрузкой на ось до 3,5 тонн

ОсОО «Элимпэкс Групп»,

расположенного по адресу: КР, Ошская область, Карасуйский район, село Жийделик, ул.  А. Мамаджанова,  № 10 «А»;

| №№ п/п | Наименование типов транспортных средств (шасси), единичных транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория | Контролируемые элементы (для контроля колесных транспортных средств ) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства (шасси), единичные транспортные средства и компоненты транспортных средств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, М2, N1, | -Испытание блокировки рулевого управления, передаточного механизма и механизма переключение передачи для предотвращения несанкционированного использования (противоугонное устройство) -Визуальная проверка противоугонного устройства -Визуальная проверка противоугонного устройства блокировки рулевого управление. до запуска двигателя работа рулевого управления. -Визуальная проверка противоугонного устройства, действующее на привод трансмиссии - Визуальная проверка противоугонного устройства действующее на механизм переключения передач | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.1 | Правила ЕЭК ООН № 18, приложение № 3 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.6 усилие линейный размер | 0,05…1.0 кН 0…1000 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, | -Визуальная проверка оснащенности системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства -Визуальная проверка работоспособности автономного от двигателя системы отопления -Визуальная проверка возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении -Визуальная проверка попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна. -Визуальная проверка попадание в пассажирский салон воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2. | Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.7 время | 0…5 с |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, О1, О2, | -Визуальная проверка устройств освещения и световой сигнализации -Испытание адаптивных систем переднего освещения. -Проверка геометрических замеров размещения фар ближнего света. -Проверка геометрических замеров размещение передних противотуманных фар. -Проверка геометрических замеров размещение указателей поворота и аварийной сигнализации -Проверка геометрических замеров размещение сигналов торможения -Проверка геометрических замеров размещение дополнительных сигналов торможение. | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3. | Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.8 освещенность | 1,0…200 000 лк 0…50000 кд |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, | -Визуальная проверка противопожарной защиты -Визуальная проверка электрооборудования и электропроводки -Визуальная проверка аккумуляторной батареи -Визуальная проверка аптечки первой помощи -Визуальная проверка число выходов -Визуальная проверка расположение выходов -Проверка геометрических замеров минимальных размеров выходов пассажирских транспортных средств категорий М2 -Визуальная проверка открывание и закрывание служебных дверей -Визуальная проверка работоспособности автоматических служебных дверей. -Визуальная проверка закрывание автоматический служебных дверей. -Проверка геометрических замеров свободному открыванию дверей на угол не менее 100° -Визуальная проверка работоспособности запасных окон -Визуальная проверка работоспособности люков. -Визуальная проверка нанесение надписей -Визуальная проверка обеспечение искусственным внутреннего освещение салона -Визуальная проверка сечение поручней и опор для рук -Проверка геометрических замеров высоты размещение устройств, позволяющие пассажирам передавать водителю сигнал для остановки транспортного средства -Проверка геометрических замеров длины любого поручня -Проверка геометрических замеров свободного пространство между поручнями или опорами для рук и смежной частью потолка или стенок транспортного средства -Проверка геометрических замеров высоты ограждение от пола для впереди сидящего пассажира в случае опрокидывание его в вперед. -Проверка геометрических замеров ограждение во внутрь салона | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4. | Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.9 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, О1, О2, | -Проверка рабочей тормозной системы -Проверка запасной тормозной системы -Проверка стояночной тормозной системы -Визуальная проверка гидравлической тормозной системы наличием оборудования красным сигнальным индикатором -Визуальная проверка работоспособности органов управления и контроля рабочей тормозной системы -Визуальная проверка оснащенности стояночной тормозной системы не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой -Визуальная проверка оснащенности антиблокировочными тормозными системами (АБС). -Визуальная проверка обеспечения возможности проверки износа накладок рабочих тормозов транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.1 | Правила ЕЭК ООН № 13-11, п. 6, приложение 4; Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.5 тормозной путь скорость время усилие на педали | 0…9,81 м/с2 0…50 м 20….50 км/ч 0…3 с 0…980 Н |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, О1, О2, | -Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT» -Визуальная проверка отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.2 | Правила ЕЭК ООН № 30, приложение 6; ЕЭК ООН № 54, приложение 6; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.10 линейные размеры давление | 0….1000 мм 0..10 бар |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка возможность водителю беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства. -Визуальная проверка встроенной на постоянной основе в конструкцию систему, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания -Визуальная проверка оснащенности хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла -Визуальная проверка щеток стеклоочистителя после выключения | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.3. | Правила ЕЭК ООН № 46, п. 15.2; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.11 линейные размеры | 0….5000 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка наличие спидометра -Визуальная проверка показания спидометра видимости в любое время суток -Визуальная проверка скорости транспортного средства по показаниям спидометра его фактической скорости | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4. | Правила ЕЭК ООН № 39-00, приложение 3; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.12 Скорость | 10…300 км/ч |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7 М1 N1 | -Визуальная проверка рулевого колеса на предмет зацепление и захватывание часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него. -Визуальная проверка болтов, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, случае если они находятся снаружи -Визуальная проверка непокрытых металлических спиц. | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1. | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.17 диаметр радиусы скругления радиусы скругления | Ø165 мм 15…25мм 1…6,5мм |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка оснащенности ремнями безопасности -Визуальная проверка ремней безопасности для различных типов сидений и категорий транспортных средств -Визуальная проверка использование втягивающих устройств -Визуальная проверка каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -Визуальная проверка транспортных средств имеющие сенсорный механизм который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -Визуальная проверка конструкция и установку ремней безопасности -Визуальная проверка устройство, служащее для открывания пряжки -Визуальная проверка пропусков в сварном шве, видимых непроваров -Визуальная проверка болтов и их маркировки, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2. | Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка крепления сидений -Визуальная проверка оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров) -Визуальная проверка наличие подголовников категорий M1, M2 (технически допустимой максимальной массой не выше 3,5 тонн) и N1 | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3 | Правила ЕЭК ООН № 17, приложение 6; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Проверка геометрических замеров закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства. -Проверка геометрических замеров высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями -Проверка геометрических замеров радиус закругления краев элементов крыши Проверка геометрических замеров радиуса закруглений контактирующих кромок установленных на крыше компонентов. -Проверка геометрических замеров выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.4 | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.18 внутренние поверхности радиусы скругления радиусы скругления | Ø 165 мм 15…25мм 1…6,5мм |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, | -Визуальная проверка всех дверей возможность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии -Визуальная проверка механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров -Испытание силы открывание механизма замков дверей, закрепленных на петляхМ1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа). Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5. | Правила ЕЭК ООН № 11, п. 7 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.15 усилие линейный размер время | 0,5…1000 Н 0…1000 мм 0 ч 0 мин 0 сек 0 мсек…9 ч 59 мин 59 сек 59 мсек |
| . | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, | -Визуальная проверка в наружной зоне элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. -Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов -Визуальная проверка остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса -Визуальная проверка выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес -Проверка геометрических замеров радиуса закругления кромок -Испытание эмблем и других декоративных объектов с приложением к ним усилия 100 Н -Проверка геометрических замеров расстояние между краем бампера и кузовом -Проверка геометрических замеров радиуса закругления соответствующих защитных элементов лебедки выступающих за переднюю поверхность бампера транспортных средств категории М1, N1, L6 , L7, -Визуальная проверка открытых концов поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери которые должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова. -Визуальная проверка стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства -Визуальная проверка закругления кромки подножек и ступенек. -Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм -Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола -Проверка геометрических замеров радиуса кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6. | Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.16 внешние поверхности радиусы скругления радиусы скругления | Ø 100 мм 15…25мм 1…6,5мм |
| . | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка попадание на систему выпуска выхлопных газов топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака (баков) -Визуальная проверка расположение топливного бака -Визуальная проверка наливной горловины топливного бака -Визуальная проверка крепления крышки наливной горловины -Визуальная проверка уплотнение между крышкой и наливной трубой -Визуальная проверка выступающих частей, острых краев -Визуальная проверка защищённости топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8 | Правила ЕЭК ООН № 34, приложения 5,6,7; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.20 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | -Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, 2008 и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями Визуальная проверка оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c двигателями с принудительным зажиганием -Визуальная проверка оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями -Визуальная проверка конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов, не были внесены изменения. | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1. | Правила ЕЭК ООН № 49, приложения 4, Правила ЕЭК ООН № 83, приложения Г ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.21, А22, А23 СН СО СО2 O2 частота вращения коленчатого вала температура масла ДВС | 0…2000 млн-1 0…5% 0…16 % 0…5000 млн-1 0…21 % 0…8000 об/мин 20…125°С |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 | Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 55530-2013, п. 6; ГОСТ 33473-2015, п. 6 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, О1, О2, | -Проверка геометрических замеров- максимальной длины одиночного транспортного средства категорий М1, N и О (прицепа), одиночного двухосного транспортного средства категорий М2 , одиночного двухосного транспортного средства категорий М2 , одиночного транспортного средства категорий М2 с числом осей более двух, автопоезда в составе тягача и прицеп полуприцепа), сочлененного транспортного средства категорий М2 . (-Проверка геометрических замеров- линейные размеры максимальной ширины транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств. -Проверка геометрических замеров- линейные размеры максимальной высоты транспортных средств категорий М, N, О | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1 | ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1 линейные размеры | 0…30000 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, N1, | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.6 | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.6 Правил ЕЭК ООН № 29 (испытание С) Правил ЕЭК ООН № 21, пункт 5,2, 5,4 Правил ЕЭК ООН № 43 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, | Требования к автоэвакуаторам в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.9 Приложение 6, пункт 2.2. | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 4 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, О1, О2, | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.10 | ГОСТ 28385-89, п. 3 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L3, L4, L5, М1, М2, N1, | Требования к транспортным средствам аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12 Приложение 6, пункт 2.4 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, О1, О2, | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорого в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13 Приложение 6, пункт 3.1 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 23941-2002, п. 4; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; СТБ ЕН 1501-1-2014; СТБ ЕН 1501-2-2012; СТБ ЕН 13019-2006; СТБ ЕН 13020-2008; СТБ ЕН 13021-2006 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.15 | ГОСТ Р 53814-2010, п. 5 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, | Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.16. | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5; Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, О1, О2, | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.19 | ГОСТ 9218-2015, п. 6 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1.8 МПа в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.20. | ГОСТ 21561-76, п. 5 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, N1, | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным, предназначенным для перевозки лиц, находящихся под стражей, в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.21 | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств .N1, О1, О2, | Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | Требования к охране труда и эргономике в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.2 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 23941-2002, п. 4; ГОСТ 27472-87 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, О1, О2, | - Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.3. | ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11 | — |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.4 | ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, N1, О1, О2, | Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 7 , пункт 4.1 | ГОСТ Р 50577-93, приложения А, Б, В | — |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, N1, | Требования к установленным элементам на соответствие п.11 ТР ТС 018/2011 (Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления.) | ТР ТС 018/2011, пункт 11 | ТР ТС 018/2011, пункт 11 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, N1, О1, О2, | Требования к установленным элементам на соответствие п.12 ТР ТС 018/2011 (Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов, перечень которых утвержден Комиссией Таможенного союза.) | ТР ТС 018/2011, пункт 12 | ТР ТС 018/2011, пункт 12 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, | Требования к установленным элементам на соответствие п.13 ТР ТС 018/2011 (Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств для перевозки опасных грузов или коммерческой перевозки пассажиров, а также транспортных средств оперативных служб должна предусматривать возможность установки (штатные места установки, крепления, энергопитания) аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с GPS. Оснащение указанной аппаратурой транспортных средств осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами государств - членов Таможенного союза.) | ТР ТС 018/2011, пункт 13 | ТР ТС 018/2011, пункт 13 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, N1, | обращение транспортным средствам категории М1, входящим в область применения Правил ЕЭК ООН N 94 и 95, и категории N1, входящие в область применения Правил ЕЭК ООН N 95, оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб, прочие выпускаемые в обращение транспортные средства категорий М1 и N1, транспортные средства категорий М2, оснащаются устройством вызова экстренных оперативных служб. | ТР ТС 018/2011, пункт 13.1 | ТР ТС 018/2011, пункт 13.1 | - |